天诚家居布线系统

解

决

方

案

项目名称：XXXXXXXXXX家居布线系统工程

上海天诚通信技术有限公司

Shanghai TianCheng Communication Technology CO.,LTD.

目 录

一、前言	1

二、综合布线系统	1

1、综合布线简介	1

2、结构化布线系统特点	2

3、住宅通信综合布线系统简介	3

3.1、住宅家居布线简介	3

3.2、住宅布线等级	3

3.3、住宅布线结构图	4

4、家居综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范	6

三、公司简介	7

1、公司概要	7

2、主要产品	7

3、完善的销售、服务体系	8

4、二十年质量保证承诺	8

5、天诚布线系统认证工程师教育培训	8

四、系统总体设计	9

1、项目概况	9

2、用户需求	9

3、系统组成和总体结构及特性	9

3.1、系统的组成	9

3.2、系统的总体结构	10

3.3、系统建成后的特性	10

4、各子系统的设计	11

4.1、工作区子系统	11

4.2、水平子系统	27

4.3、管理间子系统	30

4.4、垂直干线子系统	42

4.5、设备间子系统	45

4.6、建筑群子系统	46

5、总配置清单	48

五、系统施工安装	49

1、工作区	49

2、水平区	49

3、建筑群子系统	50

4、配线架附近的环境要求	50

5、接地和防雷	51

# 一、前言

随着全球信息化时代的不断升温，智能化家居生活已经来到人们的身边，诸如网上购物、炒股、远程教学、医疗、家庭娱乐等，正在改变着人们的生活及工作方式。自2001年以来，国内越来越多的房地产项目打出了“宽带智能化”等旗号，又随着2013年4月1日起光纤入户标准的发布，现在光纤到户已是住宅装修时必须考虑的问题，然而如何才能让你的家真正实现高带宽的家居智能化呢？就像只有高质量的高速公路，才能让汽车真正畅通行驶一样，第一步要做的就是“家居布线”，铺设家庭的“高速公路”。为此，上海天诚通信专门推出了家居布线系统解决方案。

# 二、综合布线系统

## 1、综合布线简介

综合布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输信道，是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连，也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的联机点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质(含铜缆或光缆)，电路管理硬件(交叉连接区域和连接面板)，连接器，插座，适配器，传输电子设备(调制解调器，网络中心单元，收发器等),　电气保护装置(电浪涌保护器)以及支持的硬件(安装和管理系统的各类工具)。以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随着需求的变化而平稳升级。一个设计良好的综合布线对其服务的设备应具有一定的独立性，并能互连许多不同应用系统的设备，如模拟式或数字式机的公共系统设备，也应支持图像（电视会议、监视电视）等，即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享，这就是说同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后即可接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力，它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁，扩充都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板，混乱，复杂的状况。

综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型拓扑结构布放线缆，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支子系统的变动都不会影响整个系统，只要改变结点连接方式就可使综合布线在星型、总线型、环型、树状型等结构之间进行转换。其六个子系统分别为：

工作区子系统(Work Area)

水平子系统(Floor distributor)

管理区子系统(Telecommunications room)

干线子系统(Building backbone cabling)

设备间子系统(Eqiupment)

建筑群子系统(Campus distributor)

建筑物与建筑群综合布线结构图如下：

综合布线系统拓扑图

## 2、结构化布线系统特点

- 系统化工程-结构化布线是一套完整的系统工程,包括传输介质（双绞线(铜缆)及光纤），连接硬件（包括跳线架、模块化插座、适配器、工具等）以及安装、维护管理及工程服务等。

- 模块化结构-结构化布线系统的设计使得用最小的附加布线与变化(如果需要的话)就可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。

- 独立于应用-作为CCITT七层协议中最底层的物理层，结构化布线系统构成了某种基本链路，就像一条信息信道一样来连接楼宇内或室外的各种低压电子电气装置。这些信息路径提供传输各种传感信息及综合数据的能力。

- 灵活方便性-结构化布线系统的设计同时兼容话音及数据通信应用。这样一来减少了对传统管路的需求，同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。

- 技术超前性-结构化布线系统允许用户有可能采用各种可行的新技术。这是因为结构化布线系统独立于应用，并能对未来应用提供相当的余度。

## 3、住宅通信综合布线系统简介

### 3.1、住宅家居布线简介

住宅建筑指住宅、别墅等建筑。布线系统应体现以人为本，做到安全、节能、舒适和便利；应符合构建环保和健康的绿色建筑环境的要求；应推行对住宅建筑的规范化管理。
　　住宅建筑的综合布线不同于一般的公共建筑布线。其有两种形式：一, 是采用家居布线箱，家居布线箱只完成配线功能，但包括了电话、数据、电视业务,可谓在配线上的”三网融合”,并没有对信息进行处理（如交换、存储、处理、传输）。另一类，把配线管理与和对信息的处理都做在一起，实际上应该叫做“家居信息配线箱”，既有配线功能，又有对通信与信息的交换与传递。另外, 对家庭的三表抄送、紧急呼救;家电设备工作状态等智能化控制信息的转换与传递等。当然,家居布线也分为住户内配线、楼内配线、园区内配线这三种情况，它又和电信业务的接入密切相关, 建设中问题也最为复杂, 所以家居布线涉及面广，需要满足不同的住宅需求。

### 3.2、住宅布线等级

住宅布线等级分1级和2级。1级布线提供的综合布线系统能满足最低的通信业务要求。例如，该等级能提供电话、有线电视（CATV）和数据业务。2级要求对每个需要布线的地方（如厨房、卧室、起居室、书房），提供的综合布线系统满足基本的、高级的、及多媒体的通信业务要求。这一等级除了支持当前的电信业务也能支持正在开发的通信业务。

各等级支持的典型住宅通信业务种类

| 业务种类 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | √ | √ |
| 电视 | √ | √ |
| 数据 | √ | √ |
| 多媒体 | - | √ |

各等级认可的住宅布线光电缆

| 业务种类 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- |
| 4对非屏蔽对称电缆 | 5e | 5e类或6类 |
| 75Ω同轴电缆 | √ | √ |
| 光缆 | - | √（可选） |

### 3.3、住宅布线结构图

1、多层住宅主干布线（不使用楼层管理间）结构图

2、多层住宅主干布线（使用楼层管理间）结构图

3、多住宅建筑物（园区）环境主干布线结构图

## 4、家居综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范

  - YD/T 1384-2005         《住宅通信综合布线系统》

  - GB/T 50311-2007        《综合布线系统工程设计规范》

  - GB/T 50312-2007        《综合布线系统工程验收规范》

  - ANSI/TIA/EIA 570A      《家居电讯有线标准》

  - EIA/TIA-568            《商用建筑通讯布线标准》

  - EIA/TIA TSB-67         《商用建筑通讯布线测试标准》

  - GB/T50314-2006         《智能建筑设计标准》

  - GB 50339-2003          《智能建筑工程质量验收规范》

  - GBJ232-90、92          《电气装置安装工程施工及验收规范》

  - GB/T7427-87             《通信光缆的一般要求》

  - 天诚公司综合布线产品手册

# 三、公司简介

## 1、公司概要

天诚智能集团成立于1988年，以“求实创新，团结奋进”的企业精神，经历十数年的艰苦创业、不断进取，在线缆和接插件研发、生产方面积累了丰富的通信产品技术和经验。现已发展成为下设上海天诚通信技术有限公司、上海天诚线缆有限公司、江苏天诚友谊线缆有限公司、成都中衡网络有限公司等多个实体的企业集团公司，拥有一批多年从事网络布线宽带产品研究、生产和管理的专业人才，并形成了以上海为研发、销售和管理中心，以江苏扬州、上海松江、四川成都为生产基地的发展格局。

公司拥有代表当今世界先进水平的专业生产线和检验、测试仪器设备，拥有2500多名精诚协作、勤劳智慧的员工团队，致力于智能楼宇布线产品的研发制造和销售，为通信行业提供语音，数据和图像等系统集成端到端综合布线解决方案。为国内外重点安全防范工程、CATV系统、通讯网络工程、以及国防、航空、仪表、电子电器、建筑等行业和部门提供优质的产品与完善的服务。公司通过ISO9001质量保证体系认证，产品均通过国家信息产业部和中国上海测试中心的检测。

## 2、主要产品

天诚智能集团公司产品主要涵盖：

- 五类、超五类、六类电缆、超六类电缆、光纤以及模块、插座、MPO跳线、高密度光纤配线架等综合布线产品及公共广播与周边设备产品；

- 视频监控、门禁、消防、报警等安全防范系列电缆；

- CATV专用物理发泡编织、铝管系列电缆；

- 高档话筒线、金银线等音频系列电缆；

- 主要用于防火、防油、阻燃、耐腐蚀、漂浮等特殊场所的特种电缆；

- 与上述电缆配套的各种连接器和各种多用途综合电缆；

- 汽车线束、风力发电线束等线束产品

公司产品经国家信息产业部信息传输线质量监督检测中心、泰尔认证中心、国家广电总局检测中心、上海电缆研究所等权威机构检验合格，各类产品均拥有行业许可证书和各类资质证书。如泰尔认证、国防入网证及国家、上海广电局入网证书等行业许可证书以及ISO9001系列国际质量保证体系证书等等。2010、2011、2012年连续三年公司荣获了中国市场综合布线产品十大品牌，2012年IB十大品牌,是天诚人多年努力与拼搏的结果，更是公司实力的彰显。

## 3、完善的销售、服务体系

天诚智能集团遍布全国60多个城市，拥有90多个办事处，本着“天道酬勤，诚信为本” 的理念，恪守“质量上乘、价格中等、服务一流”的经营宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和一流的服务。

## 4、二十年质量保证承诺

使用天诚布线系统全系列产品，由上海天诚通信技术有限公司认证工程师按TIA/EIA-568A或ISO 11801、GB 50311-2007、GB 50312-2007规范设计、施工、安装的综合布线系统工程，按国际测试标准验收合格，经过申请即可获上海天诚通信技术有限公司提供二十年的产品质量应用保证。

## 5、天诚布线系统认证工程师教育培训

上海天诚通信技术有限公司定期对其所属办事处及代理商的工程设计、施工人员进行集中培训和认证考核。通过天诚布线系统认证的工程师能够为广大客户提供最优的布线方案、最好的施工质量、最佳的售后服务。由天诚通信技术有限公司认证工程师实施的天诚布线系统，才能获得上海天诚通信技术有限公司提供二十年的产品质量应用保证。

# 四、系统总体设计

## 1、项目概况

本次方案涉及的是XXXXXX小区XXXX期XXXX幢，每幢XXXX层，每层XXX户。

占地面积XXXX平方米，每个楼层建筑面积XXXX平方米。

## 2、用户需求

主要针对XXXXXXX项目家居布线系统工程进行整体信息化、网络化、智能化建设的设计，天诚家居综合布线提供了全链路的家居布线系统解决方案。统一管道，统一介质的电缆进行配管、配线，以使该家居布线系统能够方便地与终端设备进行连接，组建电话、计算机、有线电视等网络。该项目的家居综合布线的设计目标，是要建立一个满足智能家居系统集成、网络集成，同时具有先进技术水准的综合计算机网络系统，系统在适用性、灵活性、模块化、扩充性等各项功能指针上完全满足今后发展需求，从而提升到个性化、智慧化的崭新高度，打造一个智慧型工程。

## 3、系统组成和总体结构及特性

### 3.1、系统的组成

综合布线系统包括工作区子系统（家居布线为住宅套内布线系统）、水平子系统、管理间子系统、干线子系统、设备间子系统和建筑群子系统共六大子系统。

住宅套内布线系统（见典型住宅套内布线系统组成图）包括：

1）分界点：是接入服务商和用户布线设施之间的接口点，其位置在接入服务商提供和安装的网络接口装置（NID）处。

2）入户终端（ADO）：一种通常置于住宅套内的装置，用以端接从分界点或其他主干设备来的光电缆，该装置可使用户与接入服务商连接或断开其连接。宜将ADO和配线盒（智能家居信息箱）安装在一起，ADO和配线盒应安装在室内用户容易操作的地方。

3）入户光电缆：入户光电缆将服务从分界点或其他主干设施延伸至ADO。在多住宅建筑物中，入户光电缆可从楼层管理间延伸到用户空间中的ADO。

4）配线盒（DD）：既智能家居信息箱。每套住宅内设置一个，用以端接和连接入户光电缆、引出光电缆、接插软跳线及设备软跳线。通过此配线盒将接入业务连接至住宅。

5）引出光电缆：引出光电缆提供从配线盒到通信引出端的传输路径。引出光电缆可通过转接点或固定点连接。每根引出光电缆长度不超过90m，允许的信道长度不应超过100m，信道长度包括接插软跳线、跳线、设备软跳线。

6）通信引出端：通信引出端与该位置的传输媒介兼容。某些网络或服务要求在通信引出端附近安装专用的电子器件（如分配器、放大器、阻抗匹配器件等）。这些专用的电子器件应放置在通信引出端之外。

7）跳线

跳线从通信引出端延伸到终端设备连接器，在配线盒中用于交接或互连。对每个信道，跳线的最大允许总长度为10m。

### 3.2、系统的总体结构

本方案系统类别：家居布线（6类非屏蔽）+主干XX芯多模光缆+主干3类XX对大对数。

(1) 该方案中XX#楼含XXX层，XX#楼含XXX层，XX#楼含XXX层住宅。根据点位的安排，共设计信息点位约X+Y+Z个，其中语音点X个、数据点Y个、有线电视点Z个。

(2) 家居布线的核心是智能家居信息箱，内装有线电视模块、语音模块和数据模块等，采用六类非屏蔽线缆、有线电视线缆等，由智能家居信息箱统一管理和分配到各个房间，依次为整个家居提供视听、Internet访问、家庭办公等，智能家居信息箱一般采用暗装方式，嵌入墙内。

(2) 每 #楼设置的每一个管理间通过XXX芯室内多模光缆及3类XXX对大对数将每个管理间的信息汇集到设备间。

(3) 管理间有XXX个，分别设置在   ；设备间有XXX个，分别设置在   ；

(4) 采用六类标准的结构化、模块化部件的各种配线架组成各楼层、各区域的配线架。
(5) 各信息点采用六类信息模块、语音模块并配置相应的信息面板。
(6) 并根据需要在总配线间和机房，放置各类规格的网络机柜。
(7) 在每栋楼的进线间配置信号线路浪涌保护器，以满足新国标GB50311、GB50312的强制性条文要求（当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，信号线路浪涌保护器应符合设计要求。）。

### 3.3、系统建成后的特性

系统的建成后具有以下特性：

- 可靠性：选用的天诚产品在其它类似的项目中被广泛使用，口碑良好，并运行稳定和可靠。

- 先进性：系统的设计尽可能的考虑了前瞻性，与发展的主流思想相一致。公司技术不断创新，一旦有成熟新产品上市，可更新换代，以提高系统的先进性。

- 实用性：系统的设计充分考虑了项目的性质，系统框架结构合理，功能实用，操作简便，体现了人性化的特点。

- 可扩展性：系统采用结构化设计，各子系统相互独立，便于扩展和升级。

## 4、各子系统的设计

### 4.1、工作区子系统

工作区指从由水平系统电缆延伸至数据终端设备的连接线缆和适配器及用户信息插座组成。工作区的UTP跳线为软线（Patch Cable）材料，即双绞线的芯线为多股细铜丝，最大长度不应超过5M。

产品选型

1)六类非屏蔽打线模块

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801 ED.2、ANTI/TIA/EIA568-C.2

产品描述：

●模块已获专利，专利号：ZL200920069912.9；

●非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求；

●180度Dual型IDC，保证最短距离的线缆开绞距离；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●支持T568A和T568B两种接线方式；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●插拔次数＞1000次；

●端接次数＞350次；

●金针：50微英寸镀金金针；

●IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆；

●带宽达到250MHz,符合国际最新标准；

●支持110或Krone工具进行端接。

产品电气性能指标状况：

订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 单个净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽信息模块 | KJ-12-6 | 黄、绿、红、白、蓝、橙 | 20个/盒 | 10g |

2) 信息面板及地插

用于工作区，与信息模块、语音模块配合一起使用，提供用户终端（电话、电视、计算机）的引出接口，适合多类型模块安装。采用高强度PC材料，光洁度好、抗冲击、抗老化；密封良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其它污染物的进入；配有折半方便的卷标窗口。

雅典系列平口面板

产品说明：

应用范围：

配合模块一起使用，为信息终端（数据、语音）提供引出接口，适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。安装在隔断墙壁、地板、或者是桌面上，因此可以完全隐藏在整个环境中，使用时快捷专业，不用的时候，就隐匿于视线之外, 易于管理。 所有的附件包括电缆都可以嵌入安装界面里，并且不影响使用。

执行标准：

GJB100-86、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987

产品描述：

●专利产品，专利号：ZL200920069913.3；

●依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计制造；

●可提供1口、2口两个规格，并可以安装任何标准的信息模块及多媒体模块；

●面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口；

●可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具；

●表面磨砂处理；

●面板提供端口标签；

●隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观；

●密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入；

●尺寸：86*86mm，符合国际标准；

●可方便得嵌入及取出信息模块；

●使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；

●安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需面板；

的位置和角度，即可完美安装；

●燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求；

●工作温度:-30℃～70℃；

●存放温度：-40~80℃；

●工作湿度<95%相对湿度。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 单个净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一位平口面板 | FP-21-1 | 白色 | 10个/盒 | 41.6g |
| 二位平口面板 | FP-21-2 | 白色 | 10个/盒 | 43.7g |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

三位方形信息弹起式地脚插座

产品说明：

应用范围：

主要开放办公区，如酒店大堂、会议室等。安装在隔断墙壁、地板、或者是桌面上，因此可以完全隐藏在整个环境中，使用时快捷专业，不用的时候，就隐匿于视线之外, 易于管理。 所有的附件包括电缆，电源线和机箱都可以嵌入安装界面里，并且不影响使用。

执行标准：

Fcc part 15.203、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●提供三个模块接口，可以安装任何标准的信息模块及多媒体模块（模块需单独配备）；

●可提供标准模块包含预留用空白挡板、BNC插座、双口莲花插座、话筒插座、卡侬插座、音响插座、耳机插座、15芯孔型插座、15芯针型插座、二眼电源插座、 三眼电源插座等等；

●正方型中式设计，外观美丽大方；

●四周边缘做倒角和圆角处理，安装后与地面形成高度差仅3mm，有效防止因平面段差造成事故或产品损坏；

●开关控制自动弹起式开启，开合灵活，无卡死现象；

●采用优质黄铜基材，表面特殊处理，历久弥新；

●翻盖与外框之间的间隙均匀，缝隙差不超过0.15mm；

●表面无任何形式的划伤及擦碰伤；

●翻盖合上后与外框之间无不平现象，其面差值小于0.2mm；

●金属外壳，与地接触，接触电阻小于0.05Ω；

●每单个地插采用塑胶气泡袋包装，且每个入一包装盒，确保在运输或搬挪过程中不会碰伤；

●采用防渗设计，关闭时水不易进入；

●扣位部位采用独特的自锁式设计；

●弹起部位采用阻力设计；

●面板尺寸（长*宽）：120*120mm；

●底盒尺寸（长*宽*深）：100*100*56mm；

●底盒材质：锌合金。

订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三位方形信息弹起式地脚插座 | FM-G11-3 | 120×120mm | 不锈钢 |
| 三位方形信息弹起式地脚插座 | FM-T11-3 | 120×120mm | 铜合金 |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

3）光纤桌面盒

三合一光纤面板

产品说明：

应用范围：

用于家庭或工作区，完成光纤、信号、语音的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许小量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。

执行标准：

YD/T926  ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●标准86×86×27mm桌面盒，简约美观；

●外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；

●提供最大3个标准信息口；

●可配套LC、SC、ST适配器及RJ45适配器，支持光铜合一；

●内45°斜角设计有助于盘纤；

●可根据客户要求提供定制产品；

●底座设置有多方位的光纤进线孔，适应不同的布线环境；

●阻燃等级满足UL认证。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三合一光纤面板 | FP-41-K | 白色 | 1个/盒 |

注：订购信息中型号不含模块，需另配

4)终端跳线

铜缆信息点跳线采用最新的六类跳线，我们提供从1米到5米的不同长度，跳线满足TIA /EIA 568-B.2-1的标准规范；采用多股电缆结构，所以跳线柔软，易弯曲不易折断；整体注塑灌胶工艺，保证软线缆与水晶头牢固连接。

六类非屏蔽跳线

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-C.2

产品描述：

●非屏蔽六类跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-C.2标准对六类跳线的专项测试标准要求；

●线材为多心软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求；

●水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定；

●通过注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接；

●水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰；

●水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定；

●独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能；

●三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻；

●水晶头簧片镀金50微英寸；

●100%的严格TIA Patch Cord Cat.6测试合格；

●清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用材错误，

减少施工方繁琐的标示工作；

●支持250MHz带宽；

●耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；

●接触电阻≤2.5mΩ；

●绝缘电阻≥1000MΩ；

●插头接插次数≥750次。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽跳线1米 | PC-13-6-10 | PVC | 黄、橙、蓝 | 1M |
| 六类非屏蔽跳线1.5米 | PC-13-6-15 | PVC | 黄、橙、蓝 | 1.5M |
| 六类非屏蔽跳线2米 | PC-13-6-20 | PVC | 黄、橙、蓝 | 2M |
| 六类非屏蔽跳线3米 | PC-13-6-30 | PVC | 黄、橙、蓝 | 3M |

5)光纤快速接头

SC型预埋式光纤快速接续连接器

产品说明：

应用范围：

用于光纤布线系统、光纤机房线路改造中光纤快速接续，通过机械冷接现场制作跳纤的需求，改变了传统光纤接续的观念，为FTTx 提供了强大支撑。

新一代现场组装式光纤活动连接器，其采用预埋纤技术，并成功开创了双端研磨技术，该技术为国内独创，其成端后各项光学及机械指标均达到跳纤标准，实现了通过机械冷接现场制作跳纤的需求，改变了传统光纤接续的观念，为FTTx 提供了强大支撑。

执行标准：

IEC 60332-3C、IEC 60754、ISO/IEC11801、YD/T1272

产品描述：

●适用室内蝶形光缆；

●采用国内独创的双端研磨技术，降低了对接续光纤切割端面的依赖性；

●支持可重复操作, 重复次数不小于50 次；

●操作简单，接续时间不超过30 秒；

●插入损耗小，平均插入损耗不超过0.25dB；

●长寿命设计，超过30 年的使用寿命；

●专为国内复杂的接续环境设计，适用范围广；

●在同类产品中，国内市场占有率领先；

●防火阻燃符合IEC 60332-3C标准；

●无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准。

机械性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 适用光缆 | 蝶形光缆 |
| 光缆包层直径 | 125μm |
| 安装操作时间 | 约2 分钟 |
| 插入损耗 | ≤0.5dB（1310nm & 1550nm） |
| 回波损耗 | ≤-40dB |
| 适用温度（℃） | -40～+80℃ |
| 在线抗拉强度（30N） | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
| 机械耐久性（500 次） | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC型预埋式单模光纤快速连接器 | FA-ESC-B1-KJT-250 | 1个/盒 | 适用蝶形光缆 |
| SC型预埋式多模光纤快速连接器 | FA-ESC-A1b-KJT-250 | 1个/盒 | 适用蝶形光缆 |

6)家居布线信息箱 (FTTH型家居配线箱)

产品说明：

应用范围：

主要用于电话线、有线电视线、电视网络线、安全控制线等弱电信号线，在入户或室或楼层等时，固定和保护线缆或光缆的分支与接点，提供可靠统一规划、布局，集中管理电缆或光缆等。箱体可分室外型、楼层性、单元型。

执行标准：

YD/T1313-2008、GB/T9286-1998、GB 3096-1993

产品描述：

●该款智能家居配线箱已获取专利，专利号：ZL200920069916.7

●尺    寸：底箱（长*高*深）425*275*120mm或425*430*120mm

整体（长*高*深）455*310*135mm或455*465*135mm

●面板材质：冷轧钢板，板厚1.0mm

箱体材质：冷轧钢板，板厚1.0mm

●标准配置：6U、10U空间，可按需配置以下模块条

语音模块条，可提供2进8出保密或保密语音模块条

有限电视模块条，可提供4或7分配有限电视模块条

数据模块条，可提供6口直连或模块型数据模块条

网络路由器模块条，可提供5或9口网络路由器模块条

网络交换机模块条，可提供5或8口网络路由器模块条

内置电源模块条，可提供1出1/2 3.3V 3A电源模块条

接线模块条，可提供10对螺丝型或科龙条接线模块条

●箱体说明：金属面板，金属底壳，可选用所有天诚系列模块条；

●良好的扩展性和可升级性，可满足不同用户现在和将来的需求；

●顶部、底部及两边预留有多个标准敲落孔，以便不同房间、不同线管的电缆进入；

●采用模块化结构设计，配置安装灵活；

●能够安装现在和将来的模块，满足家庭或小办公室内视频、安防监控、有线电视、高清传

输、家电控制等系统的传输；

●内置分线架，理线整洁、美观；

●可以预埋在墙里，保持家庭环境整洁美观；

●开合方式：磁铁锁紧。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTTH型6U家居配线箱 | HB-21-6-FTTH | 灰边白门 | 1个/盒 | 不含模块条 |
| FTTH型10U家居配线箱 | HB-21-10-FTTH | 灰边白门 | 1个/盒 | 不含模块条 |

7)布线箱模块条

2进8出非保密语音模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为语音布线提供多分支端口，端口间不具备保密功能。

天诚家居配线箱功能模块条设计容纳了最新的功能：如家庭网络、多门电话、传真、互联网有线宽带、安防监控、卫星电视和背景音响等多个功能模块。在智能家居配线箱中进行相应跳接管理，即可随心所欲的调配线路接。自由的改变室内信号的配置，支持家中电话、电脑、电视、多媒体宽带信息的通信需求。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●产品性能满足并超越YD/T 926.3标准中综合布线连接硬件3类要求，支持

16MHZ语音连接

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●ABS耐高温端口塑胶，确保焊接时不会出现变形

●提供2个1进4出， 1进4出的5个端口成并联关系连接

●端口金针镀金15微英寸

●FR4高频PCB，保证信号传输时信号衰减小

●模块条为RJ12端口

●符合UL94V-0的高强度ABS材料

●工作温度：-10℃～60℃

●存储温度：-40℃～70℃

●工作湿度：10%～90% RH 不凝结

●存储湿度：5%～90% RH 不凝结

●占用位置：1U

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm

●接触电阻≤20mΩ

●绝缘电阻≥100MΩ

●耐压强度：AC700V或DC1000V，1min无击穿、无飞弧

●端口插拔次数≥750次

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2进8出非保密语音模块条 | HB-GY-2-8 | 白色 | 1个/盒 |

5口网络路由器模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为网络提供路由功能,支持DHCP服务器及客户端、静态路由、虚拟服务器、DMZ主机、UPnP、VPN pass-through等。适用于中小型办公和家庭网络。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保有效的分配到每一个端口。流量控制保证节点在传送和接收时，尽可能的避免数据包丢失。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●支持TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT、SNTP协议；

●提供1个10/100M自适应以太网（WAN）接口，可接xDSL/Cable/以太网；

●提供4个10/100M自适应以太网（LAN）接口，与电脑连接；

●支持端口自动翻转功能，兼容性好；

●内建DHCP服务器，同时可进行静态地址分配；

●内建防火墙，可以精确控制上网时间，支持域名过滤和MAC地址过滤；

●支持VPN Pass-through(PPTP)；

●支持虚拟服务器（端口映射）、DMZ主机；

●支持动态域名解析DDNS功能；

●支持MAC地址修改与克隆； 支持静态路由功能；

●提供系统安全日志功能；

●支持远程和Web全中文配置管理界面；

●支持通用即插即用(UPnP)，真正实现MSN语音视频通讯； 可以有针对地开

放指定计算机的上网权限；

●工作温度：-10℃～40℃

●存储温度：-40℃～70℃

●工作湿度：10%～90% RH 不凝结

●存储湿度：5%～90% RH 不凝结

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●占用位置：2U

●产品尺寸：173.5mm*77mm*29mm

●接触电阻≤20mΩ

●绝缘电阻≥100MΩ

●耐压强度：AC700V或DC1000V，1min无击穿、无飞弧

●端口与标准水晶头插拔次数≥750次

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5口网络路由器模块条 | HB-LYQ-1-4 | 白色 | 1个/盒 |

内置电源模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为网络路由器交换机提供220V交流转3.3V 3A直流电源。

天诚家居配线箱功能模块条设计容纳了最新的功能：如家庭网络、多门电话、传真、互联网有线宽带、安防监控、卫星电视和背景音响等多个功能模块。在智能家居配线箱中进行相应跳接管理，即可随心所欲的调配线路接。自由的改变室内信号的配置，支持家中电话、电脑、电视、多媒体宽带信息的通信需求。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●产品性能满足YD/T 1313标准中对家居配线箱体内配置设备的要求；

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；

●提供一出一或一出二7.5V/5.7V恒压直流电，额定电流为3A；

●20AWG UL2468并线，确保工作压降幅度很小；

●电源电路设有防雷保护，产品不会因雷击而损坏；

●可提供一出二形式电源，一个电源模块条可同时提供两路输出，保证

可同时用于两个设备（如交换机和路由器供应一个电源）；

●两路电源可同时使用也可单独使用，即插即用，不需调试；

●输入电压：220V交流家用电；

●输出电压：7.5V恒压直流；

●符合UL94V-0的高强度ABS材料；

●工作温度：-10℃～60℃；

●存储温度：-40℃～70℃；

●工作湿度：10%～90% RH 不凝结；

●存储湿度：5%～90% RH 不凝结；

●占用位置：1U；

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm；

●接触电阻≤20mΩ；

●绝缘电阻≥100MΩ；

●耐压强度：AC700V或DC1000V，1min无击穿、无飞弧；

●端口插拔次数≥750次。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一出一内置电源模块条 | HB-DY-11 | 白色 | 1个/盒 |
| 一出二内置电源模块条 | HB-DY-21 | 白色 | 1个/盒 |

4分配有线电视模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为有限电视提供1-4分配（双向分配），性能指标满足GY/T137-1999中规定的相应要求。

执行标准：

YD/T926.3、GY/T137-1999、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●提供1个IN孔，4个OUT孔，产品性能满足GY/T137-1999标准中对有线电视分配器

的相应要求

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●符合UL94V-0的高强度ABS材料

●提供1出4端口，每个端口信号均匀非配

●4个OUT端口之间设有隔离，相互不会出现干扰

●输入输出阻抗均为75欧姆，输出与输出端口阻抗匹配，不会引起信号反射或衰减

●频带范围：5MHZ-1000MHZ

●1000MHZ分配衰减≤5.5dB

●相互隔离（1000MHZ）≥22dB

●反射损耗（1000MHZ）≥14dB

●屏蔽衰减≥100dB

●信号交流声比≥66dB

●端口载流能力：10A

●占用位置：1U

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm

●接触电阻≤20mΩ

●绝缘电阻≥100MΩ

●耐压强度：AC700V或DC1000V，1min无击穿、无飞弧

●端口插拔次数≥750次

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4分配有线电视模块条 | HB-TV-1-4 | 白色 | 1个/盒 |

SC光纤模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，熔接式光纤耦合器可以安全地保护和安装2个熔接的光纤头，适合大小光纤的熔接和安装。

每个光纤耦合器模块都提供了完整的、宽敞的光缆进线和出线通道。光缆进线口配有进线保护胶环，可以稳妥保护进线光缆

执行标准：

YD/T926.3、YD/T1272.3-2005、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●产品性能满足并超越YD/T1272.3-2005标准中对SC型光纤连接器的技术指标要求。

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB

●低插入损耗，重复性好

●适配器中部弹性套筒的压力位8~10N

●任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）

●任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（SC/PC）, ＞60dB（SC/APC）

●适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)

●光纤适配器斜55度，保证尾纤及跳线的弯曲半径。

●提供两个SC单工接口

●工作温度-25℃～60℃；

●确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离

●制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与

光纤匹配

●符合UL94V-0的高强度ABS材料

●占用位置：1U

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC光纤模块条 | HB-GX-SC-2 | 白色 | 1个/盒 |

10对科龙条接线模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为水、电、气、热抄表系统、安防报警、火警等设备和系统提供中间接点。接线模块为一个/两个10对双绞线转接，110卡接口，可接26~22AWG双绞线。

天诚家居配线箱功能模块条设计容纳了最新的功能：如家庭网络、多门电话、传真、互联网有线宽带、安防监控、卫星电视和背景音响等多个功能模块。在智能家居配线箱中进行相应跳接管理，即可随心所欲的调配线路接口。自由的改变室内信号的配置，支持家中电话、电脑、电视、多媒体宽带信息的通信需求。

执行标准：

YD/T926.3、YD/T987-1998、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●110端子接线模块，分别为一个/两个10对接线模块，实现弱电信息汇总转接功能

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●接线模块是模块化的连接器，前后连端都有IDC连接端子，用于端接有绝缘护套的

铜线

●带颜色的组件便于识别和容易进行网络管理

●产品性能满足并超越YD/T1313-2008标准中对接线端子（综合布线）的技术指标

要求。

●全铜簧片使用，不生锈，性能可靠，

●簧片设计应用气密原理,能确保簧片与导线接触完全可靠；

●接线端子塑胶主体选用ABS或PBT材料,符合环保要求；

●外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●外壳符合UL94V-0的高强度ABS材料

●占用位置：1U

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10对科龙接线模块条 | HB-JXK-10-10 | 白色 | 1个/盒 |

220V电源插座模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚智能家居配线箱，为有缘设备提供220V电源插座。

天诚家居配线箱功能模块条设计容纳了最新的功能：如家庭网络、多门电话、传真、互联网有线宽带、安防监控、卫星电视和背景音响等多个功能模块。在智能家居配线箱中进行相应跳接管理，即可随心所欲的调配线路接口。自由的改变室内信号的配置，支持家中电话、电脑、电视、多媒体宽带信息的通信需求。

执行标准：

YD/T926.3、YD/T987-1998、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

●多功能插孔设计,适合各个国家的插头；

●优质弹性磷青铜插套经镀镍处理,不生铜锈导电性能更好

●外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●插座吻合技术：弹性更强劲，啮合更妥帖，有效防止电弧生产，并能适合各国插头。

●高导电率铜片：优质铜片经镀处理，不生铜锈，导电性能更好。

●高标准配置：优质选材高标准配置，满负荷试用不发烫。

●产品性能满足并超越YD/T1313-2008标准技术指标要求。

●簧片设计应用气密原理,能确保簧片与导线接触完全可靠；

●接线端子塑胶主体选用ABS或PBT材料,符合环保要求；

●外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

●外壳符合UL94V-0的高强度ABS材料

●占用位置：2U

●产品尺寸：173.5mm*77mm*29mm

●额定电流：20A

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4孔内置电源模块插座模块条 | HB-DY-31-4 | 白色 | 1个/盒 |
| 5孔内置电源模块插座模块条 | HB-DY-31-5 | 白色 | 1个/盒 |
| 10孔内置电源模块插座模块条 | HB-DY-31-10 | 白色 | 1个/盒 |

空白填空件模块条

产品说明：

应用范围：

主要用于天诚家居配线箱，为家具布线箱内预留位提供填充。

天诚家居配线箱功能模块条设计容纳了最新的功能：如家庭网络、多门电话、传真、互联网有线宽带、安防监控、卫星电视和背景音响等多个功能模块。在智能家居配线箱中进行相应跳接管理，即可随心所欲的调配线路接口。自由的改变室内信号的配置，支持家中电话、电脑、电视、多媒体宽带信息的通信需求。

执行标准：

YD/T926.3、YD/T987-1998、ANTI/TIA/EIA568-B.2-1

产品描述：

● 为家具布线箱内预留位提供填充

● 外壳采用高密度ABS材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化

● 外壳符合UL94V-0的高强度材料

● 占用位置：1U

●产品尺寸：173.5mm*38.5mm*29mm

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白填空件模块条 | HB-TKJ | 白色 | 1个/盒 |

### 4.2、水平子系统

水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座，由水平电缆、中间配线设备等组成。采用星型拓扑结构，每个信息点均需连接到管理子系统，如果由水平子系统采用双绞线布线则最大水平距离为90m（295ft），该距离是指从管理间子系统的配线架的背部端口至工作区的信息插座的电缆长度，工作区的终端跳线、连接设备的设备跳线的总长度不应超过10M。水平布线系统施工是综合布线中施工量最大、最重要的工作，在建筑物施工完成后，不易变更，因此要严格按规范施工，保证链路性能。

天诚6类线缆能以最佳的性能质量传输数据、图像和视频的应用并且支持千兆以太网，完全符合未来网络的应用与发展需求。该线缆使用传统的圆型电缆设计，带有中心十字骨架，性能优越。

产品选型

1）、六类4对非屏蔽线缆

产品说明：

应用范围：

用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。水平布线是结构话综合布线的主要组成部分，更高的可靠性、兼容性，天诚推出六类非屏蔽布线系统，测试频率可达到250MHZ

执行标准：

YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-C.2

结    构：

| 铜导直径 | 0.57mm |
| --- | --- |
| 绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套厚度 | 0.64±0.2 |
| 护套直径 | 6.5±0.1mm |
| 电缆标重 | 14.5KG/盘±0.3 |
| 电缆包装 | 305米/盘 |

安    装：

| 最小弯曲半径（动态） | 26mm |
| --- | --- |
| 最小弯曲半径（静态） | 52mm |
| 最大安装拉力 | 25N/P |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 安装温度 | -0℃～+40℃ |

电气特性：

| 频率（MHZ） | 衰减（dB/100m） | 近端串音(dB) | 综合近端串音(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 MHZ | 2.0 dB/100m | 74.3 dB | 72.3 dB |
| 4 MHZ | 3.8 dB/100m | 65.3 dB | 63.3 dB |
| 10 MHZ | 6.0 dB/100m | 59.3 dB | 57.3 dB |
| 16MHZ | 7.6 dB/100m | 56.2 dB | 54.2 dB |
| 20 MHZ | 8.5 dB/100m | 54.8 dB | 52.8 dB |
| 31.25 MHZ | 10.7 dB/100m | 51.9 dB | 49.9 dB |
| 62.5 MHZ | 15.4 dB/100m | 47.4 dB | 45.4 dB |
| 100 MHZ | 19.8 dB/100m | 44.3 dB | 42.3 dB |
| 150 MHZ | 24.9 dB/100m | 41.4 dB | 39.4 dB |
| 200 MHZ | 29.0 dB/100m | 39.8 dB | 37.8 dB |
| 250 MHZ | 32.8 dB/100m | 38.3 dB | 36.3 dB |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内非屏蔽6类4对双绞线 | UTP-11-6-4P | PVC | 浅蓝色 | 305m/箱 |
| 室内低烟无卤非屏蔽6类4对双绞线 | UTP-21-6-4P | LSZH | 灰色 | 305m/箱 |

2) 蝶形光缆（皮线光缆）

产品说明：

应用范围：

一幢楼与另一幢楼连接光缆，室内沿墙、顶、夹层和导管连接用的软光缆，通信设备尾缆及活动连接线、跳线。

执行标准：

IEC 60793、YD/T 1997-2009、ISO/IEC11801

产品描述：

●又名皮线光缆，有很好的弯曲性能；

●可提供多模62.5/125、多模50/125，1至4芯等多种规格；

●采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；

●具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；

●光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。

机械性能

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 加强元件 | FRP |
| 护套 | 外径(H×L) | 2.0±0.1×3.0±0.1mm |
|  | 材料 | LSZH |
|  | 颜色 | 黑 |
|  | 厚度 | ≥0.4mm |
| 拉伸（长期） | N | 60 |
| 拉伸（短期） | N | 100 |
| 压扁（长期） | N/10cm | 500 |
| 压扁（短期） | N/10cm | 1000 |
| 最小弯曲半径（静态） | mm | 10 |
| 最小弯曲半径（动态） | mm | 25 |
| 工作温度 | ℃ | -40～+80 |
| 操作温度 | ℃ | -20～+60 |
| 储藏/运输温度 | ℃ | -30～+70 |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1芯室内低烟无卤非金属加强件蝶形光缆 | GJXFH-1B6 | LSZH | 1000米/盘 |
| 2芯室内低烟无卤非金属加强件蝶形光缆 | GJXFH-2B6 | LSZH | 1000米/盘 |
| 4芯室内低烟无卤非金属加强件蝶形光缆 | GJXFH-4B6 | LSZH | 1000米/盘 |

### 4.3、管理间子系统

管理子系统设置在楼层配线房、弱电井内，是水平系统电缆端接的场所，也是主干系统电缆端接的场所；由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆，用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。

管理子系统提供了与其他子系统连接的手段，使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区，是综合布线系统灵活性的集中体现。

管理子系统三种应用：水平/干线连接；主干线系统互相连接；楼层设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。

产品选型

1) 非屏蔽配线架

通用的分体式配线架与天诚其它模块相配合。更可与未来的其他嵌入式连接件进行现场配置，提供远超过传统预配置配线架的灵活性，实现多媒体信号的集中配线。配线架专为19英寸标准机柜设计，标准配置有24个标准模块位。背部设有线缆安置条，有效保证线缆的弯曲半径。所有的配线架都符合并超越工业标准。所有级别的连接器均完全满足并超越TIA-568-B中相应章节。

24口六类非屏蔽配线架

产品说明：

应用范围：

1000 BASE-TX千兆以太网；100 BASE-TX快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内语音、数据信息的连接。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●模块已获专利，专利号：ZL200920069912.9；

●提供24个非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对六类的要求；

●端口模块化，方便单个端口拆装或更换；

●可以更换任何标准的信息模块；

●黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；

●高强度PC+ABS端口面框，菱角清晰，外观高档；

●提供合理的线缆走向管理，准确固定线缆，理线更清晰美观；

●可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理；

●背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间。固定后保证不会 因拉力而导致打线脱落；

●模块内置PCB为四层板，有效改善保证串音干扰；

●180度Dual型IDC，保证最短距离的线缆开绞距离；

●模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料；

●标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷；

●支持T568A和T568B两种接线方式；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●插拔次数＞1000次；

●端接次数＞350次；

●金针：50微英寸镀金金针；

●接触电阻≤1mΩ；

●IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆；

●绝缘电阻≥200MΩ；

●带宽达到250MHz,符合国际最新标准；

●支持110或Krone工具进行端接；

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24口六类非屏蔽配线架 | PP-12-6-24 | 1条/盒 | 含24个模块 |

2）、理线架（线缆管理器）

安装于19″网络机柜和开放式机架，完成线缆的容纳和管理功能。可安装于机架的前端，提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。

封闭式理线架

产品说明：

应用范围：

理线架的使用相对比较简单，一般安装在机柜里，用于规整配线架前端的跳线，配线架与交换机之间，跳线从中走过。经过理线架的流程梳理，把跳线进行区分整理，使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。通常一个配线架下方会搭配一个理线架使用。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；

●整体板厚1.2mm，机械性能强；

●规整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐；

●卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；

●整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观；

●独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；

●充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内；

●19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用；

●梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，

使布线系统整洁美观；

●安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整；

●使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式理线架 | CM-12-1U | 1个/盒 | 黑色烤漆 |

3）、光纤配线架

产品说明：

应用范围：

主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调整、多余尾纤的存储及光缆的保护。

光纤配线架在一个机架单位（1U）可提供4至48个端口，配有熔接盘，适合光纤的熔接和安装。配合不同的安装面

板可以组成不同密度、不同种类的光纤配线架。

执行标准：

YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求；

●天诚光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；

●全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；

●同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；

●可配天诚3个光纤光纤面板，组成适合需求的不同配比；

●提供1U,2U光纤配线架架体。配线架端口可按需配置天诚光纤光纤面板，每个机架单位最多可安装48/96个端口；

●配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便；

●全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；

●配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观；

●涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；

●光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；

●钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；

●壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1U光纤配线架 | FB-11-1U | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |
| 2U光纤配线架 | FB-11-2U | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |

光纤终端盒

产品说明：

应用范围：

用于网络系统、数据、图像传输系统等系列室内光缆的直通力接合分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

执行标准：

YD/T925-2009、YD/T1024、ANTI/TIA/EIA568、YD/T926.3

产品描述：

●产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求；

●涂层与钢质壳体的附着力高于GB/T9286表1中2级要求；

●可与光纤安装面板自由配成4至16口 （SC、ST、FC）；

●光纤终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N；

●采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方；

●全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；

●完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠；

●熔接盘翻盖式设计，操作维护方便；

●钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上 垂直静压力；

●壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8口光纤终端盒 | FB-13-8 | 黑色 | 1个/盒 | 不含光纤安装面板 |

光纤安装面板

| 实物图 | 名称及说明 | 结构图 |
| --- | --- | --- |
|  | 4口SC型光纤安装面板 ● 提供4个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结 构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活 配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号FB-11-MB-SC-4 |  |
|  | 6口SC型光纤安装面板 ● 提供6个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-6 |  |
|  | 8口SC型光纤安装面板 ● 提供8个SC单工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-8 |  |
|  | 16口SC型光纤安装面板 ● 提供8个双工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-SC-16 |  |
|  | 8口LC型光纤安装面板 ● 提供4个LC双工适配器端口 ● 钢质外框板厚静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方 ● 可任意与天诚光纤配线架搭配，灵活配置，安装拆卸方便，也便于硬件的升级更新。 ● 产品型号：FB-11-MB-LC-8 |  |

4）、光纤接插件

用于光纤线路的灵活跳接，提供多模、单模，FC、LC、SC、ST、MT-RJ等连接头，适配器陶瓷端面类型有PC/UPC/APC，长度任选。产品可广泛应用于光纤通信、高速率、大容量光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等。

5）、110配线架

110 配线架的一面可以端接话音和网络干线或用户线，另一面可以连接网络交换设备或电话局的交换节点。完成垂直干线与水平干线的配线管理，既可安装在墙壁也可以安装在网络机柜或机箱中。天诚110配线架将110背板、无腿型110配线架及标签栏含在一起组成了机架型110配线架。

110配线架

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）；

●提供带腿和带背板两种安装方式；

●提供从50对到200对多种选择的语音解决方案；

●多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便；

●采用PC阻燃级材料；

●背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；

●每5对以标识带区分；

●适用于22～26线规的线缆；

●插拔次数＞250次。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50对无腿型110配线架 | 110P-1-50 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对无腿型110配线架 | 110P-1-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 200对无腿型110配线架 | 110P-1-200 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 50对有腿型110配线架 | 110P-2-50 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对有腿型110配线架 | 110P-2-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |
| 100对机架型110配线架 | 110P-3-100 | 1 | 不含连接块、含标签 |

110理线架

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。

执行标准：

YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B

产品描述：

●挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）；

●提供带腿和带背板两种安装方式；

●多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便；

●采用PC阻燃级材料；

●背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110机架型理线架 | CM-21-1U | 1 | 挂壁式可单独订购 |

110连接块

产品说明：

应用范围：

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接块，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对超五类的要求；

●牢固地将导线固定在110基座上，形成气蔽式接触，保证高性能的应用；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●提供4对和5对两种规格；

●彩色印刷便于识别端接，防止出现误打线；

●超声波熔接腰带，保证多次打线时主题上腰带不会脱落；

●IDC端接次数＞200次；

●IDC端子：磷青铜镀镍，可接受22～26线规的电缆；

●支持110或8Pin或10pin工具进行打线；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4对110连接块 | 110L-4 | 白色 | 10/袋 | 可根据要求定制规格 |
| 5对110连接块 | 110L-5 | 白色 | 10/袋 |  |

6）、110跳线/110跳线转RJ45跳线

110跳线

产品说明：

应用范围：

用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

●两端均为鸭嘴连接头；

●提供1/2/4对三个规格；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●插头金属部分镀金50微英寸；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 颜色 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五类1对110跳线（2m） | PC-110-1-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类2对110跳线（2m） | PC-110-2-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类4对110跳线（2m） | PC-110-4-20 | 灰色 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |

110转RJ45跳线

产品说明：

应用范围：

用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：

YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

●110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

●一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头；

●提供1/2/4对三个规格；

●符合UL94V-0的高强度PC材料；

●插头金属部分镀金50微英寸；

●耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

●额定电流1.5A；

●接触电阻≤1mΩ；

●绝缘电阻≥200MΩ。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五类1对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-1-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 五类2对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-2-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |
| 超五类4对110转RJ45跳线（2米） | PC-RJ45/110-4-20 | 10条/袋 | 不同长度可定制 |

7）、机柜

标准机柜

产品说明：

应用范围：

主要用于机房，安全地保护昂贵的设备，并能承载重型的电气设备，提供电源供应及风扇散热。

天诚机柜有一个安全玻璃或网孔冷轧板前门，可拆除的侧板和后门，所有的门均可被锁定。它还装有多个散热风扇以及可调整的设备托盘。内部四根竖梁具有符合EIA标准的方孔，并可以前后调整，能适合绝大多数符合EIA 19'设备的安装，提供6到42个机架单位。

执行标准：

ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996。

产品描述：

●前门网孔设计，方便有源设备散热；

●高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；

●大面积玻璃或网孔前门，美观、大方；

●全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；

●符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996等相关规范；

●内部空间极大，外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密；

●快捷的拆装结构和合理线路通道。

豪华型网孔门标准机柜订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 产品尺寸 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42U豪华型标准机柜 | AB-13-66-42 | 2050*600*600 | 黑色 |
| 37U豪华型标准机柜 | AB-13-66-37 | 1830*600*600 | 黑色 |
| 32U豪华型标准机柜 | AB-13-66-32 | 1610*600*600 | 黑色 |
| 27U豪华型标准机柜 | AB-13-66-27 | 1390*600*600 | 黑色 |
| 22U豪华型标准机柜 | AB-13-66-22 | 1170*600*600 | 黑色 |
| 18U豪华型标准机柜 | AB-13-66-18 | 990*600*600 | 黑色 |

豪华型玻璃门标准机柜订购信息：

| 产品描述 | 产品型号 | 产品尺寸 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42U豪华型标准机柜 | AB-11-66-42 | 2050*600*600 | 黑色 |
| 37U豪华型标准机柜 | AB-11-66-37 | 1830*600*600 | 黑色 |
| 32U豪华型标准机柜 | AB-11-66-32 | 1610*600*600 | 黑色 |
| 27U豪华型标准机柜 | AB-11-66-27 | 1390*600*600 | 黑色 |
| 22U豪华型标准机柜 | AB-11-66-22 | 1170*600*600 | 黑色 |
| 18U豪华型标准机柜 | AB-11-66-18 | 990*600*600 | 黑色 |

挂墙机柜

产品说明：

应用范围：

主要用于房屋面积受限制的配线室和计算机房小型集线器应用。

天诚挂墙机柜专为网络应用设计用来安全地安装集线器、路由器、集中器和配线架等符合 19" EIA 标准的设备，并进行安全配线。典型应用包括房屋面积受限制的配线室和计算机房小型集线器应用，挂墙机柜可直接安装在建筑物墙壁上，无须占用宝贵、有限的房屋面积。

执行标准：

ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8-1996。

产品描述：

●高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；

●方便快速的挂墙安装方式；

●全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀；

●符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范；

●快捷的拆装结构和合理线路通道；

●冷轧钢板厚1.5mm，保证产品的更高机械性能。

订购信息：

产品描述	产品型号	产品尺寸	颜色

| 18U挂墙机柜 | AB-21-64-18 | 1000*600*450 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15U挂墙机柜 | AB-21-64-15 | 800*600*450 | 黑色 |
| 12U挂墙机柜 | AB-21-64-12 | 650*600*450 | 黑色 |
| 9U挂墙机柜 | AB-21-64-9 | 500*600*450 | 黑色 |
| 6U挂墙机柜 | AB-21-64-6 | 350*600*450 | 黑色 |

### 4.4、垂直干线子系统

干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连，用主干电缆提供楼层之间通信的通道，使整个布线系统组成一个有机的整体，垂直干线子系统拓扑结构采用分层星型拓扑结构，每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。

产品选型：

1）、室内软光缆

产品说明：

应用范围：

主要用于室内布线以及室内各种通信设备间、设备与仪器间、仪表与仪表间的连接。

光纤主要分单模光纤和多模光纤两类。通常状况下单模线缆为黄色，多模光纤线材为橙色。单模传输距离较长，多模传输距离较短。

执行标准：

IEC 60793、YD/T 1258.4-2005、ISO/IEC11801

产品描述：

●外部直径较小，有很好的弯曲性能；

●采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用；

●可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格；

●采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；

●具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；

●光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。

机械性能

| 项目 | 技术参数 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 4芯 | 6芯 | 8芯 | 12芯 |
| 芳纶（dtex） | 1580×8 | 1580×1 | 1580×10 | 1580×14 |
| 外护直径 | 4.7±0.2 | 5.2±0.2 | 5.8±0.2 | 6.3±0.2 |
| 光缆外护壁厚 | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.1 |
| 短期拉力 N | 220 | 300 | 300 | 400 |
| 短期压扁力N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最小弯曲半径 | 10倍外径 | -25至+70 |  |  |
| 光缆外护颜色 | 多模为橙色、单模为黄色 |
| 使用温度 | -20～70 |
| 敷设方式 | 室内穿管、桥架 |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~24芯室内单模软光缆 | GJFJV-2~24B1 | 2000m轴装 | 黄色 |
| 2~24芯室内多模（50/125）软光缆 | GJFJV-2~24A1a | 2000m轴装 | 橙色 |
| 2~24芯室内多模（62.5/125）软光缆 | GJFJV-2~24A1b | 2000m轴装 | 橙色 |

2）、三类非屏蔽大对数电缆

产品说明：

应用范围：

主要用于语音建筑垂直主干线。大对数双绞线是楼宇主干不可或缺的环节，与110配线架设备结合，可实现语音或数据（16MHz）交叉传输及配线

执行标准：

YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568

产品描述：

●任何挑出4对芯线均可支持10兆以太网（IEEE802.3）应用；

●所有对传输指标均超过国际标准TIA/EIA 568B和国家标准YD/T1019中相应级别的要求；

●芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线；

●挤塑成型、绞合每道工序均经过在线火花实验，确保产品完整性和安全性；

●线缆表面采用喷码印字，并印有计米长度，印字清晰，计米准确，便于使用，减少浪费；

●线缆的弯曲半径为10倍电缆直径；

●导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm；

●绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.85mm；

●外护套：材质聚氯乙烯、厚度1.2mm、外径15.2mm；

●护套伸长率≥150%；

●护套抗张强度≥13.5Mpa；

●冷弯：-20℃×4h，电缆外径的八倍，不开裂；

●特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15；

●直流电阻≤9.38Ω/100m；

●100℃×24h×7d老化，伸长率变化为：154%变成123%；

●100℃×24h×7d老化，抗张强度变化为：14.7Mpa变成13.5Mpa。

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内非屏蔽3类16对 | UTP-11-3-16P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内非屏蔽3类25对 | UTP-11-3-25P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内非屏蔽3类50对 | UTP-11-3-50P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内非屏蔽3类100对 | UTP-11-3-100P | PVC | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤非屏蔽3类16对 | UTP-21-3-16 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤非屏蔽3类25对 | UTP-21-3-25 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤非屏蔽3类50对 | UTP-21-3-50 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |
| 室内低烟无卤非屏蔽3类100对 | UTP-21-3-100 | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |

### 4.5、设备间子系统

设备间子系统是一个集中化设备区，连接系统公共设备，如PBX、核心交换机、服务器、建筑自动化和保安系统，及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。

设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所；也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所；更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层，位置不应远离电梯，而且为以后的扩展留有余地，不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。

设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等，为接地和连接设施、保护装置提供控制环境；是系统进行管理、控制、维护的场所，设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

### 4.6、建筑群子系统

建筑群主干布线是连接不同楼宇的建筑物配线架至园区配线架的布线。园区建筑物之间的主干线缆宜采用地下管沟的方式敷设，并应符合相关规范的规定。线缆在地下管沟内敷设时宜采用塑料管保护。

产品选型：

1）、GYXTW室外光缆

产品说明：

应用范围：

主要用于室外区域的光纤连接，建筑物间的主干管道或架空连接。

该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面镀铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。

执行标准：

IEC 60793、YD/T 769-2010、ISO/IEC11801

产品描述：

●采用中心束管式结构，有很好的弯曲性能；

●钢带铠装及磷化平行钢丝结构，抗压能力强；

●可提供单模、多模62.5/125、多模50/125，4至12芯等多种规格；

●采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；

●具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；

●光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。

机械性能

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 中心加强件 | 两根高强度磷化钢丝 |
| 光纤 | 单模、多模 |
| 松套管 | PBT |
| 铠装 | 双面镀铬涂塑钢带（PSP） |
| 光缆外护材料 | 聚乙烯（PE） |
| 储存温度 | -40℃至+70℃ |
| 使用温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 静态10倍缆径、动态20倍缆径 |
| 敷设方式 | 管道、架空、直埋 |

订购信息

| 产品描述 | 产品型号 | 包装 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4~12芯室外中心束管式单模光缆 | GYXTW-4~12B1 | 2000m轴装 | 黑色 |
| 4~12芯室外中心束管式多模（50/125）光缆 | GYXTW-4~12A1a | 2000m轴装 | 黑色 |
| 2~12芯室外中心束管式多模（62.5/125）光缆 | GYXTW-4~12A1b | 2000m轴装 | 黑色 |

2）、市话通信电缆

产品说明：

应用范围：

主要用于程控交换局内总配线架与交换局用户之间的音频连接，也可用作其它通信设备之间的音频连接。可支持语音应用、数字电话、传真、程控交换机、数据设备的连接、电讯综合布线的分支线和主干线等。

天诚市话线缆可传输音频150KHZ以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号。在一定情况下也可以传输2048Kbit/s以上的数字信号。也可以用于楼宇主干布线与110配线架等配线设备结合，实现语音传输及配线。

执行标准：

ISO/IEC 11801、YD/T 322-1996、GB/T13849

产品描述：

●所有对传输指标均超过YD/T 322-1996、GB/T13849中相应级别的要求；

●芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线；

●挤塑成型、绞合每道工序均经过在线火花实验，确保产品完整性和安全性；

●线缆表面采用喷码印字，并印有计米长度，印字清晰，计米准确，便于使用，减少浪费；

●线缆的弯曲半径为10倍电缆直径；

●导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm；

●绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.85±0.1mm；

●外护套：材质聚氯乙烯、厚度1.2±0.1mm；

●护套抗张强度≥13.5Mpa；

●冷弯：-20℃×4h，电缆外径的八倍，不开裂；

●特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15；

●直流电阻≤9.38Ω/100m；

●100℃×24h×7d老化，伸长率变化为：151%变成122%；

●100℃×24h×7d老化，抗张强度变化为：13.7Mpa变成12.6Mpa。

订购信息:

| 产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20对室外市话通信电缆 | HYA 20*2*0.5 | PE | 305米/盘 |
| 30对室外市话通信电缆 | HYA 30*2*0.5 | PE | 305米/盘 |
| 50对室外市话通信电缆 | HYA 50*2*0.5 | PE | 305米/盘 |
| 100对室外市话通信电缆 | HYA 100*2*0.5 | PE | 305米/盘 |

## 5、总配置清单

| 综 合 布 线 系 统 产 品 清 单 |
| --- |
| 工 作 区 子 系 统 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 一位面板 | FP-21-1 | 个 | 12 | 天诚 |  |
| 2 | 二位面板 | FP-21-2 | 个 | 691 | 天诚 |  |
| 3 | TV面板 | FP-TV-2-1 | 个 | 76 | 天诚 |  |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | PC-13-6-30 | 根 | 678 | 天诚 |  |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | KJ-12-6 | 个 | 1394 | 天诚 |  |
| 水 平 子 系 统 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-21-6-4P | 305米/箱 | 343 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 7 | 有线电视线缆 | SYWV-75-5 | 米 | 5700 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 管 理 区 子 系 统 |
| 8 | 六类非屏蔽配线架 | PP-12-6-24 | 个 | 62 | 天诚 |  |
| 9 | 封闭式理线架 | CM-12-1U | 个 | 62 | 天诚 |  |
| 10 | 100对110配线架 | 110P-3-100 | 个 | 11 | 天诚 |  |
| 11 | 5对连接块 | 110L-5 | 个 | 220 | 天诚 |  |
| 12 | 110理线架 | CM-21-1U | 个 | 11 | 天诚 |  |
| 13 | 六类非屏蔽跳线 | PC-13-6-20 | 根 | 678 | 天诚 |  |
| 14 | RJ45/110跳线 | PC-RJ45/110-1-20 | 根 | 666 | 天诚 |  |
| 15 | 光纤配线架 | FB-11-1U | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 16 | 光纤跳线 | FJ-SC-SC-A1a-OM3-3M | 根 | 18 | 天诚 |  |
| 17 | 光纤尾纤 | FF-SC-A1a-OM3-1M | 根 | 72 | 天诚 |  |
| 18 | SC8口安装面板 | FB-11-MB-SC-8 | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 19 | 光纤空白挡板 | FB-11-MB-KB | 个 | 18 | 天诚 |  |
| 20 | 42U机柜 | AB-13-66-42 | 台 | 11 | 天诚 |  |
| 干 线 子 系 统 |
| 21 | 50对大对数 | UTP-31-3-50P | 米 | 7000 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 22 | 6芯室外多光模 | GYXTW-6A1a-OM3-300 | 米 | 2040 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 设 备 间 子 系 统 |
| 23 | 100对110配线架 | 110P-3-100 | 个 | 11 | 天诚 |  |
| 24 | 5对连接块 | 110L-5 | 个 | 220 | 天诚 |  |
| 25 | 光纤配线架 | FB-11-1U | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 26 | 光纤跳线 | FJ-SC-SC-A1a-OM3-3M | 根 | 18 | 天诚 |  |
| 27 | 光纤尾纤 | FF-SC-A1a-OM3-1M | 根 | 72 | 天诚 |  |
| 28 | 8口光纤安装面板 | FB-11-MB-SC-8 | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 29 | 光纤空白挡板 | FB-11-MB-KB | 个 | 18 | 天诚 |  |
| 30 | 42U机柜 | AB-13-66-42 | 台 | 11 | 天诚 |  |
| 主干线子系统 |
| 31 | 50对大对数 | UTP-31-3-50P | 米 | 4000 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 32 | 6芯室外多光模 | GYXTW-6A1a-OM3-300 | 米 | 1340 | 天诚 | 估算，以实际为准 |
| 机房系统 |
| 33 | 100对110配线架 | 110P-3-100 | 个 | 11 | 天诚 |  |
| 34 | 5对连接块 | 110L-5 | 个 | 220 | 天诚 |  |
| 35 | 光纤配线架 | FB-11-1U | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 36 | 光纤跳线 | FJ-SC-SC-A1a-OM3-3M | 根 | 18 | 天诚 |  |
| 37 | 光纤尾纤 | FF-SC-A1a-OM3-1M | 根 | 72 | 天诚 |  |
| 38 | 8口光纤安装面板 | FB-11-MB-SC-8 | 个 | 9 | 天诚 |  |
| 39 | 光纤空白挡板 | FB-11-MB-KB | 个 | 18 | 天诚 |  |
| 40 | 42U机柜 | AB-13-66-42 | 台 | 11 | 天诚 |  |
| 注：水平及垂直用线量均为估算，请以实际为准！ |
|  |  |  | 上海天诚通信技术有限公司 |

# 五、系统施工安装

## 1、工作区

信息插座一般安装在墙面，使用86型加深金属底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。

信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。

考虑到实际施工中有可能出现的问题，将对模块留有3%的冗余。

## 2、水平区

采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架,而没有采用过线箱方式。因为这种方式更加适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量，即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

## 3、建筑群子系统

建筑群子系统通常涉及两幢上的建筑，其布线距离通常在3KM以内。在建筑群子系统中不仅要考虑同一建筑内各楼层及各房间的线缆敷设，还应该考虑不同楼宇之间连接问题并同时应照顾到各建筑内部原有的网络接入。

在建设群子系统的设计中首先应当考虑的是建筑连接与入口，无论是架空走线还是直埋走线，线缆路的起点和终点几乎老师建筑相连的。这些线路相互之间必须保持隔离以免与人、车辆及供电服务线路发生接触。

建筑群子系统常用的敷设方式为架空、直埋、线缆沟。

## 4、配线架附近的环境要求

由于配线架使用管理子系统，因此它是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此，将对此提出以下建议：

- 室内照明不低于150Lx；

- 系统是无源布线系统，本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源，建议安装若干电源插座，每一个电源插座容量不小于300W。

- 根据该楼层上网络设备对电源的实际需求，配备能够满足使用需要的电源系统（包括UPS系统）；

- 配线架应尽量靠近弱电竖井，以方便布线并节省投资；

- 配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间；

- 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间；

- 为确保配线架上各种插座工作性能良好，要求配线间内具有良好的通风，并做到室内无尘；

- 为施工及维护方便，建议楼层配线间的尺寸大于10平方米(布线系统)。

## 5、接地和防雷

所谓接地，简单说来就是各种设备与大地的电气连接。接地的目的是为了使设备正常和安全的运行，以及建筑物和人身的安全，对计算机和通信系统而言，主要是电子设备的信号接地、计算机专用交流地。

良好的接地系统是保证数据安全可靠的传输中必不可少的重要一环，良好的布线系统对接地有严格的要求和规定：

- 从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不超过1奥姆，并且要永久性的保持其连通。

- 如果网络系统内有数个不同的地极，这些地极要相互连接，以减少地极之间的电位差。

- 布线的金属线槽和管道应该接地以减少阻抗。

- 机柜或机架应当良好接地。

同时，对通信电缆和光缆的进出线，为了考虑防雷，要在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连，并加装防雷保护装置。

(1)建筑群子系统：由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配线设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质，不需要安装避雷器，甚至可以架空铺设。若采用双绞线，则必须穿管埋地敷设。进入建筑后，采用双绞线敷设时，导线必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接，充当导线的屏蔽层，不能与强电导线共享强电金属桥架或强电金属管道。

(2)设备间子系统：由进线设备，程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区域，通常分为语音管理和数字管理两部分。语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路，经与垂直干线子系统跳接后，连通各语音管理子系统，为防雷电破坏应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设，以防进出大楼的通信线路引人的感应雷。数据设备管理子系统即是计算机网络核心设备，是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器，作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了雷电影响，是最好的防雷措施。

(3)管理子系统：设置在各层配线间，由配线设备、输入／输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音部分采用BIX安装架固定在墙面上。由接线板，绕线环等组成，需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分采用双绞线作为垂直主干线，也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施，防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。

(4)垂直干线子系统：由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。分为语音主干线和数据主干线两部分。语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法，采用屏蔽大对数双绞电缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以这部分一般不需要再装防雷设备。数据主干线如采用大对数双绞电缆作为数据传输主干缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以一般也不需要在这部分再安装防雷设备。如采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷，是最好的防雷措施。

(5)水平干线子系统:由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设在金属桥架和金属管道内。由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连，形成了信号线路的屏蔽层。并且在管理子系统中，已设置防雷保护装置，所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。

(6)工作区子系统：由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措施，所以在工作区子系统一般不需要再加装防雷设施，若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机，由于语音线路与外线连接，则有必要安装信号避雷器，作为末级防雷措施。

# Text boxes

主设备间子系统

垂直干线子系统

管理区子系统

水平区子系统

建筑群子系统

EF

TO

ER

TC

TC

FIRE

工作区子系统